Перечень работ по содержанию системы ливневой

канализации в г. Озёрске в IV квартале 2010 г.

|  | № п\п | Наименованию объекта | Объем | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 Осмотр трассы 1 (Включающий осмотр крышек, установление наличия просадок над сетью ливневой канализации. Обнаруженные дефекты в результате осмотра сети занести в специальный журнал.) | 61 828 м | Еженедельно в течение года |
|  | 2 | Определение техническою состоянии колодцев, дождеприемников системы ливневой канализации (Произвести обследование колодцев обходом от одного к другому с проветриванием, опусканием в колодец, определением технического состояния колодцев. Обнаруженные дефекгы в результате осмотра сети занести в специальный журнал.) | 61 828 м | 2 раза в квартал |
|  | 3 | Устранение засорения и закупорок (Определить место засорения или закупорки. Устранить как можно быстрее засорение сети.) | 50 устр. | По необходимости |
|  | 4 | Очистка крышек колодцев» дождеприемников, камер от грязи | 2 892 тт. | Еженедельно |
|  | 5 | Скалывание грязи в лождепоиемниках | 50 м³ | По необходимости (до 0,2м 3 /дождеприемника) |
|  | 6 | Очистка колодцев, дождеприемников от грязи | 360 м3 | 2 раза в квартал 2892 шт |
|  | 9 | Вырубка кустарника и поросли вдоль водоотводных канав, водоотводных труб, колодцев | 1500 м2 | 1 раз в квартал |
|  | 10 11 | Очистка лотков, водоотводных канав от ила, грязи вручную | 40м | октябрь |
|  |  | Откачка воды из колодцев, дождеприемников | 360 м² | октябрь |
|  | 12 | Вывоз мусора и грязи | 117т | постоянно |
|  | 13 | Изготовление координатных табличек с привязкой колодцев СЛК |  | 1 раз в квартал |
|  | 15 | Разметка привязки дождеприёмных колодцев |  | По мере необходимости |

Ведомость объемов работ на текущий ремонт системы ливневой канализации в 2010 году

| № п.п. | Наименование работ | Объем работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки оголовка колодца | 10 шт. |  |
|  | Разборка бетонных конструкций оголовка колодца | 1,5 м3 |  |
|  | Устройство бетонного оголовка колодца | 1,5 м3 |  |
| 2 | Установка люков чугунных новых | 8 шт. |  |
| 3 | Укрепление металлических лестниц | 5 шт. |  |
| 4 | Замена металлических лестниц | 2 шт. |  |
| 5 | Изготовление металлических лестниц | 0,25 т |  |
| 6 | Установка и закрепление металлических лестниц в колодцы | 0,25 т |  |
| 7 | Масляная окраска металлических поверхностей (лестниц) | 2,8 м2 |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                           ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Требования к содержанию системы ливневой канализации

| № п.п. | Показатели состояния | Требования к содержанию |
| --- | --- | --- |
| 1. | Составление Акта осмотра трассы ливневой канализации и определения технического состояния колодцев. | 2 раза в год: до 01 июня 2010г.; до 01 октября 2010г. |
| 2. | Составление графика промывки объектов ливневой канализации. Промывка системы ливневой канализации. | До 01 октября 2010 гг.г2009г. 1 раз в год |
| 3. | Засорения и закупорки в смотровых колодцах, дождеприемниках и трубопроводе. | Не допускаются, устранение в день обнаружения |
| 4. | Снег, лед, грязь на крышках смотровых колодцев, камер и на дождеприёмных решетках. | Не допускаются |
| 5. | Мерзлая грязь, лёд в смотровых колодцах, дождеприемниках. | Не допускаются, очистка в день обнаружения |
| 6. | Лёд в трубопроводе системы ливневой канализации. | Не допускается, отогрев в день обнаружения |
| 7. | Мусор и грязь в камерах, смотровых колодцах, дождеприемниках. | Не допускается |
| 8. | Лёд в выпусках ливневой канализации и водопропускных труб. | Не допускается, отогрев в день обнаружения |
| 9. | Кустарник и мелколесье у оголовков выпусков водопропускных труб, смотровых колодцев и дождеприемников, водоотводных лотков, выпусков ливневой канализации. | 1 раз в год |
| 10. | Ил, грязь, мусор, снег в водоотводных лотках. | Не допускаются |
| 11. | Грязь, ил, снег в водопропускных трубах. | Не допускаются |
| 12. | Лужи от засорений колодцев и закупорок труб, а также скопление воды, ограничивающей движение транспорта. | Не допускаются, откачка воды в день обнаружения |
| 13. | Складирование мусора, грязи около очищенных колодцев, дождеприемников. | Не допускаются, вывоз в день очистки колодца. |

ЗАКАЗЧИК:	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Приложение № 1

Согласовано:                                                                                          Утверждаю:

Начальник УГХ

____________________                                                         ________________ / М.Ф. Корякин/

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по  содержанию закрытой самотечной сети трубной ливневой канализации и дренажных устройств города Озерска.

Исходные данные:

Подлежат содержанию закрытые самотечные сети трубной ливневой канализации и дренажные устройства г.Озерска, описание которых приведено в Приложении 2. Содержание закрытой самотечной сети трубной  ливневой канализации предназначено для обеспечения исправного состояния и проектной работоспособности всех водоотводных сооружений. В задачи по содержанию и эксплуатации канализации входит постоянный надзор и уход за водоотводными сооружениями, выявление и выполнение необходимых работ. Постоянный надзор заключается в регулярном наблюдении за работой водосточной сети и ее сооружений, выполнении текущих работ. Для выявления дефектов и повреждений на водоотводящей сети и степени её засорённости проводят периодические технические осмотры. Технический осмотр заключается в подробном обследовании всех сооружений ливневой канализации для оценки их технического состояния, а также установлении видов и объемов ремонтных работ. Технические осмотры должны включать наружный и внутренний осмотры сетей ливневой канализации. При технических осмотрах проверяют и фиксируют:

| № п/п | Наружный технический осмотр | Внутренний технический осмотр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие и состояние маркировочных знаков. | Обследование состояния стенок, перекрытий, скоб, лестниц и засорённости колодцев. |
| 2 | Наружное состояние колодцев, плотность прилегания крышек, целостность люков, состояние прилюкового покрытия. | Обследование состояния труб ливневой канализации, ливневых коллекторов. |
| 3 | Наличие просадок и трещин асфальтового покрытия и грунта по трассе ливневой канализации. | Степень заиленности труб, наличие подпора (затопления), прорастание корнями. |
| 4 | Наличие наружных подтоплений на рельефе. | Наличие труб сторонних организаций и несанкционированной врезки. |
| 5 | Наличие наледи и снежных навалов на дождеприёмных колодцах (зимой). | Наличие промерзания водоотводных труб с образованием ледяных и грязевых пробок (зимой). |

Приложение № 2

Согласовано:                                                                                          Утверждаю:

Начальник УГХ

________________                                                                           ___________ / М.Ф.Корякин/

Техническое описание самотечной закрытой сети трубной ливневой канализации на территории г.Озерска

Система ливневой канализации представляет собой закрытую самотечную и напорную сеть. На сети самотечной канализации установлены дождеприемники и смотровые колодцы из сборных железо-бетонных элементов. Глубины заложения канализации колеблются от 1 до 5-5,5 м.

В системе самотечной канализации жилой части города можно выделить шесть изолированных бассейнов сбора ливневых стоков,  относящихся к канализационно-насосным станциям:

N14 (у цветочного хозяйства);

N16 (за территорией ММПКХ);

N19 (ул.Архипова);

N5   (ул.Музрукова);

N9   (ул.Набережная);

N20 (15 МКР).

Собранные стоки по напорным коллекторам перекачиваются до колодцев-гасителей и далее по самотечным магистральным коллекторам сбрасываются без очистки в бассейн водоема N2. Стоки бассейна КНС N16  перебрасываются ступенчато через КНС N 14. Принципиальная схема распределения стоков и их переброски представлена на рис.1.

Общая протяженность самотечной ливневой и дренажной канализации жилой части города составляет 61 828 метров и насчитывает 2201 смотровых и 691 дождеприемных колодцев.

Рис.1 Схема бассейнов сбора ливневых стоков жилой части города

Маршруты движения ливневых вод от канализационно-насосных станций до оголовков сброса в технический водоем N2.

| I КНС-5 : ул.Музрукова; ул.Семенова; * РМЦ (РМЗ х/к «Маяк»); ул.Еловая; Химчистка; Вокзал; пр.Ленина; пер.Студенческий; ул.Менделеева; ул.Строительная; сброс в водоканал | II КНС-9 : *ул.Ленинградская; ул.Набережная; ул.Бажова; ГПТУ-16 сброс в водоканал вдоль а/б №2 УАТ ЮУС |
| --- | --- |
| III КНС-14 : цветочное хоз-во; Рынок КМ-1; пр.К.Маркса; * территория ДОКа; ул.Еловая; далее по маршруту I (КНС-5): Химчистка; Вокзал; ул.Ленина; пер.Студенческий; ул.Менделеева; ул.Строительная; сброс в водоканал | IV КНС-16 : ММПКХ; ул.Матросова; * РП-10; Дет.комб.№ 58; цветочное хоз-во; далее по маршруту III (КНС-14) |
| V КНС-19 : ул.Архипова; КРЦ «Айвенго»; пр.Ленина; * гор.Совет; ул.Семашко; ул.Колыванова; ул.Блюхера; пр.Победы; пер.Советский; ул.Свердлова; ул.Чапаева; ул.Строительная; сброс в водоканал | VI КНС-20 : 15 мкр; «Заозерный»; а/дорога 214а (ул.Челябинская); * сброс в тех.водоём № 2 |

- - колодцы-гасители

Критерии качества содержания системы ливневой канализации

и санкции за их нарушения

| Нарушения | Санкции |
| --- | --- |
| Бесперебойная работа системы ливневой канализации, выполнение требований к содержанию, своевременное устранение замечаний. | Нет |
| Нарушение требований к содержанию - одного пункта. | 5% от суммы контракта за соответствующий период |
| Нарушение требований к содержанию - двух пунктов. | 15% от суммы контракта за соответствующий период |
| Нарушение требований к содержанию - трех пунктов. | 50% от суммы контракта за соответствующий период |
| Нарушение требований к содержанию - четырех пунктов, а также нарушение требований к содержанию одного пункта в течение 3-х суток. | Существенные нарушения условий договора, применяются нормы действующего гражданского законодательства России. |

ЗАКАЗЧИК:                           ЗАКАЗЧИК:                                                                 ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ИСПО

ЗАКАЗЧИК:

ИС