ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На право заключения муниципального контракта на  выполнение сантехнических и монтажных работ по ремонту спринклерной и дренчерной автоматической системы водяного пожаротушения (АСПТ) в здании театра кукол «Золотой петушок» г. Озерска.

Сроки выполнения работ: со дня заключения контракта до 01.10.2010 г.

Исполнитель должен соответствовать  требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам осуществляющим поставки товаров, выполненных данного вида работ.  Документы приложить к котировочной заявке.

В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, необходимо предъявить конкретные виды необходимых лицензий и конкретные виды работ/услуг, возможность выполнение которых должна быть указана в лицензии, в соответствии с технической частью документации. Участники размещения заказа должны иметь лицензии, действующие на момент окончания подачи заявок. В случае  если выполнение работ, относится к перечню видов работ, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 624,  документом, подтверждающим возможность их выполнения участником размещения заказа может являться выданное  саморегулируемой  организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта  объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельство о допуске к данному виду (видам) работ.

При выполнении ремонтных и монтажных работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями СНиП, ГОСТами, ПУЭ, СП, РД и иными нормами, а также указаниями Заказчика. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении; соответствовать ГОСТам, сертификатам, установленным законодательством стандартам; соответствовать или быть аналогами материалов, указанных в ведомости  объемов работ Заказчика; После выполнения работ, передать Заказчику исполнительную документацию, инструкции и паспорта на установленное оборудование и материалы.

Обоснование цены, предлагаемое участником, оформляется сметным расчетом, который  выполняется в базисных ценах на 01.2000 г. с пересчетом на текущие цены.

Оплата выполненных работ будет производиться по факту выполненных работ с предоставлением полной документации.

В случае невыполнения договорных обязательств в Государственном контракте будут  предусмотрены штрафные санкции, а также право заказчика  расторжение договора в одностороннем порядке согласно действующего законодательства.

Помещения театра защищаются водяной автоматической станцией пожаротушения, которая предназначена для обнаружения и тушения пожара. Насосная станция площадью 86 м2  размещена в подвале здания. После произведенных работ Исполнитель должен очистить трубопроводы от производственных загрязнений, произвести надлежащую смазку и окраску трубопроводов, насосов (стыков и соединений), вывезти мусор, произвести испытания в соответствии со СНИП, отремонтировать помещение станции, если оно пострадает от произведенных работ.

Гарантированный срок на выполненные работы должен составлять не менее 5 лет со дня подписания акта сдачи приемки выполненных работ.  Ответственность за безопасность посетителей и сотрудников учреждения во время выполнения работ несет Исполнитель.

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 2010г. | «______»____________________ 2010г. |
| Стройка: | г. Озерск |
| Объект: | Театр кукол "Золотой петушок" по адресу: г. Озерск, ул. Калинина, д.8 |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к локальной смете № 042 |
| на ремонт системы водяного пожаротушения в здании |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1. | Е18-05-001-5 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, т, до: 0,75 (К200-150-315) | шт. | 2 |
| 2. | Е18-05-001-5 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, т, до: 0,75 (дренажный 1ВС-09) | шт. | 1 |
| 3. | Ц07-01-034-2 | Демонтаж компрессоров V- и W-образных, масса, т: 0,43 | шт. | 1 |
| 4. | Е65-3-13 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.14 |
| 5. | Е65-3-14 | Снятие задвижек диаметром до 200 мм | 100 шт. | 0.15 |
| 6. | Е65-3-5 | Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до: 100 мм | 100 шт. | 0.02 |
|  | Раздел 2. Сантехнические и монтажные работы |
| 7. | Е18-05-001-5 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, т, до: 0,75 | шт. | 3 |
| 8. | Ц07-01-034-2 | Компрессоры V- и W-образные, масса, т: 0,43 | шт. | 1 |
| 9. | Цена поставщика . | Компрессор двухступенчатый ременный "V" образный привод VB-0,60, 4кВт (Ц=45500/1,18/2,62) | шт. | 1 |
| 10. | Е16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до: 25 | шт. | 6 |
| 11. | С300-1341 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 15 | шт. | 6 |
| 12. | Е16-05-001-2А | Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм: 50 | шт. | 5 |
| 13. | Е16-05-001-3А | Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм: 80 | шт. | 4 |
| 14. | Е16-05-001-3Б | Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм: 100 | шт. | 5 |
| 15. | Е16-05-001-5А | Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм: 150 | шт. | 6 |
| 16. | Е16-05-001-5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до: 150 | шт. | 6 |
| 17. | Е16-05-001-6А | Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм: 200 | шт. | 3 |
| 18. | Е16-05-001-5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до: 150 | шт. | 2 |
| 19. | Цена поставщика . | Клапаны обратные поворотные однодисковые "Баге", диаметром, мм: 150 (Ц=10260/1,18/2,40) | шт. | 2 |
| 20. | Е18-07-001-1 | Установка указателей уровня уровня жидкости (без стоимости материалов) | комплект | 4 |
| 21. | Цена поставщика . | Устройство контроля жидкости УКУ-1 (Ц=645/1,18/2,40) | шт. | 4 |
| 22. | Е18-07-001-3А | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном ОБМ1-160 | комплект | 13 |
| 23. | Ц12-08-005-1 | Замена оросителей, насадок установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные | шт. | 20 |
| 24. | С300-9002-1013 | прим. Оросители водянные спринклерные СВН-10 | шт. | 20 |
| 25. | Е65-22-3 | прим. Причистка и промывка бака, объем до 3 м3 | 100 шт. | 0.01 |
|  | Раздел 3. Узлы управления |
| 26. | Прейскурант. | Замена узла управления системы водяного пожаротушения с клапаннами типа ГД-65 | комплект | 1 |
| 27. | Цена поставщика . | Узел управления дренчерный с элекроприводом УУ-Д50/1,2 (Э 12)-ГМ-04 (Ц=31300/1,18/7,48) | комплект | 1 |
| 28. | Прейскурант. | Замена узла управления системы водяного пожаротушения с клапанами типа ГД-150 | комплект | 1 |
| 29. | Цена поставщика . | Узел управления дренчерный УУ-Д150/1,2 ВФ.04 (Ц=24700/1,18/7,48) | комплект | 1 |
| 30. | Прейскурант. | Замена узла системы водяного пожаротушения с клапаннами типа ВС-150 | комплект | 2 |
| 31. | Цена поставщика . | Узел управления спринклерный УУ-С50/1,2 В-ВФ.04 (Ц=22000/1,18/7,48) | комплект | 2 |
|  | Раздел 4. Трубопровод у узлам управления |
| 32. | Ц12-12-001-8 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 65 | шт. | 3 |
| 33. | С300-0984 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 65 | шт. | 3 |
| 34. | Ц12-12-001-12 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 150 | шт. | 3 |
| 35. | С300-0988 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 150 | шт. | 3 |
| 36. | Ц12-08-001-3 | Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода, мм: 100 | м | 1 |
| 37. | С300-9002-1333 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами и креплениями для водоснабжения, диаметром, мм: 65 | м | 1 |
| 38. | Ц12-08-001-4 | Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода, мм: 150 | м | 1 |
| 39. | С300-9002-1338 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 150 | м | 1 |

Директор                                                                                                              Б.А. Макаров