Приложение № 3

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| --- | --- |
|  | на капитальный ремонт кровель из асбоцементных листов дач №4, 6, 7 о/лагеря "Орленок" |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
|  | Дача №4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 4,96 |
| 2 | Смена обрешетки с прозорами из: досок толщиной до 30 мм (50% от общей площади) | 100 м2 | 2,48 |
| 3 | Установка дополнительных стропил из досок | м3 | 0,115 |
| 4 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм: I сорта | м3 | 0,115 |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: асбестоцементных листов (на вынос кровли до 0,2м.) | 100 м2 | 0,231 |
| 6 | Защита коньков в один слой из рубероида РКП-350 | 100 м2 | 0,42 |
| 7 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля толщиной 7,5 мм по готовым прогонам (с выносом до 0,2м.) | 100 м2 | 5,191 |
| 8 | Погрузка при автомобильных перевозках. Мусор строительный. | т | 10,342 |
| 9 | Разгрузка при автомобильных перевозках. Мусор строительный. | т | 10,342 |
| 10 | Вывоз мусора. Расстояние перевозки, км: 20. | т | 10,342 |
|  | Дача №6 |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 4,59 |
| 2 | Смена обрешетки с прозорами из: досок толщиной до 30 мм (50% от общей площади) | 100 м2 | 2,295 |
| 3 | Установка дополнительных стропил из досок | м3 | 0,108 |
| 4 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм: I сорта | м3 | 0,108 |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: асбестоцементных листов (на вынос кровли до 0,2м.) | 100 м2 | 0,2164 |
| 6 | Защита коньков в один слой из рубероида РКП-350 | 100 м2 | 0,36 |
| 7 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля толщиной 7,5 мм по готовым прогонам (с выносом до 0,2м.) | 100 м2 | 4,8064 |
| 8 | Погрузка при автомобильных перевозках. Мусор строительный. | т | 9,57 |
| 9 | Разгрузка при автомобильных перевозках. Мусор строительный. | т | 9,57 |
| 10 | Вывоз мусора. Расстояние перевозки, км: 20. | т | 9,57 |
|  | Дача №7 |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 3,813 |
| 2 | Смена обрешетки с прозорами из: досок толщиной до 30 мм (50% от общей площади) | 100 м2 | 1,9065 |
| 3 | Установка дополнительных стропил из досок | м3 | 0,09 |
| 4 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм: I сорта | м3 | 0,09 |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: асбестоцементных листов (на вынос кровли до 0,2м.) | 100 м2 | 0,1716 |
| 6 | Защита коньков в один слой из рубероида РКП-350 | 100 м2 | 0,33 |
| 7 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля толщиной 7,5 мм по готовым прогонам (с выносом до 0,2м.) | 100 м2 | 3,9846 |
| 8 | Погрузка при автомобильных перевозках. Мусор строительный. | т | 7,95 |
| 9 | Разгрузка при автомобильных перевозках. Мусор строительный. | т | 7,95 |
| 10 | Вывоз мусора. Расстояние перевозки, км: 20. | т | 7,95 |