| Согласовано Наименование подрядной организации _____________________________________ Руководитель ______________ /____________________/ «_____» ________________ 2010г. | Утверждаю Начальник УГХ ______________________ М.Ф. Корякин «____» _______________ 2010г. |
| --- | --- |

Технический регламент на

выполнение работ по содержанию, эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию светофорных объектов в г. Озёрске.

I. Общие положения.

1.1 Настоящий технический регламент устанавливает перечень требований на выполнение работ по содержанию, эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию светофорных объектов и разработан с учётом требований ГОСТ Р 50597 – 93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ГОСТ 52289 – 2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52282 – 2004 «Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытания».

Эксплуатация: включение и отключение светофорных объектов, допуск к работе, изменение режимов работы и длительности тактов, работа со схемами, составление программ, программирование, выставление времени включения и отключения светофорных объектов, объезды плановые и т.д.

Ремонт: ремонт пусковой аппаратуры, светофоров, контролеров, шкафов управления, стоек креплений светофоров, замена кабелей и тросов и т.д.

Техническое обслуживание: декадное, месячное, квартальное, полугодовое, годовое.

Декадное обслуживание (ДО):

- проверка дневной видимости светофора;

- составление акта.

Месячное обслуживание (МО):

- проверка дневной видимости светофора;

- проверка соответствия цикла работы светофоров заданному;

- осмотр кабельных тросов к месту подключения;

- проверка коммутационной аппаратуры, силовых щитов;

- внешний и внутренний осмотр контроллёра;

- запись о выполненной работе.

Квартальное обслуживание (КО):

- проверка дневной видимости светофора;

- проверка соответствия цикла работы светофоров заданному;

- осмотр кабельных тросов к месту подключения;

- измерение напряжения выходных цепей контроллера;

- проверка, чистка и регулировка коммутационной аппаратуры, силовых щитов;

- запись о выполненной работе.

Полугодовое обслуживание (ПО):

- (КО);

- проверка тросового хозяйства с устранением неисправностей по необходимости.

Годовое обслуживание:

- (ПО);

- измерение сопротивлений всех заземлений.

Виды работ, входящие в содержание светофорных объектов:

- плановые объезды светофорных объектов;

- поддержание светофорных объектов в чистоте и порядке;

- окраска светофорных объектов не менее 1 раза в год;

- замена вышедших из строя ламп, светофоров;

- мытьё светофорных объектов  - 2 раза в год;

- непредвиденные и аварийные ремонтные работы (после ДТП, порча оборудования и т.д.)

- устранение замечаний ОГИБДД постоянно.

II. Правила содержания дорожных светофоров.

2.1 Дорожные светофоры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52282 – 2004 «Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытания», а их размещение и режим работы – требованиям ГОСТ 52289 – 2004          «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

2.2 Светоотражающие линзы, отражатели и электролампы должны иметь сертификат качества предприятия – изготовителя.

2.3 Один раз в десять дней подрядчик обязан производить проверку внешнего состояния и дневной видимости светофора на соответствие техническим условиям:

- отдельные детали светофора, либо элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений и разрушений;

- рассеиватель не должен иметь трещин и сколов;

- символы, наносимые на линзы, должны распознаваться с расстояния не менее 50 м.;

- отражатели не должны иметь разрушений и коррозии, вызывающих появления зон понижения яркости, различимых с расстояния до 50 м.;

- видимость горящих огней транспортных светофоров в сторону автотранспорта должна быть не менее 150 м.

2.4 Результаты проверки записываются в журнал осмотров светофорных объектов (приложение № 1).

2.5 Один раз в месяц проводится проверка цикла работы светофоров на соответствие заданному режиму работы. Результаты проверки, а также проведённой работы заносятся в журнал осмотров светофорных объектов (приложение № 1).

2.6 Замена вышедшего из строя источника света осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 50597–93  - 24 часа с момента обнаружения неисправности или поступления заявки.

О смене источников света делается запись в журнале осмотров светофорных объектов (приложение № 1) в соответствии с техническими указаниями:

- перед установкой каждая лампа должна быть проверена на отсутствие механических дефектов.

2.7 Оптическое устройство светофора должно постоянно содержаться в чистом состоянии в  соответствии с ГОСТ Р 50597 – 93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Отметка о выполненной работе делается журнале осмотров светофорных объектов (приложение № 1).

III. Порядок ведения учёта выполнения мероприятий по содержанию светофорных объектов.

3.1 Организацией, выполняющей работы, должны быть составлены  и утверждены ежемесячные и годовые графики по содержанию, эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию светофорных объектов, в соответствии с существующей периодичностью.

3.2 В графиках отражаются все без исключения работы по текущему содержанию светофорных объектов, находящихся на территории г. Озёрска.

3.3 В месячный график включаются работы, выполняемые не реже, чем один раз в месяц.

3.4 Работы в графиках группируются в соответствии с техническим регламентом.

3.5 Графики утверждаются начальником (директором) организации.

3.6 Отметки о проверке работы и состояния устройств, светофорного объекта, а также технические указания по устранению выявленных при осмотре недостатков с указанием сроков их устранения делаются в журнале осмотров подрядчиком.

3.7 В конце каждого месяца подрядчик составляет отчёт, отражающий выполнение работ за истекший период.

3.8 Журнал учёта ремонтных работ светофорных объектов должен находиться у подрядчика, подрядчику необходимо представить перечень ответственных работников и контактные телефоны.

3.9 Учёт неисправностей в работе светофорных объектов оформляется документально и  сдаётся заказчику на  хранение по окончанию договора.

3.10 Учёт ремонтов (средних, текущих, аварийно – восстановительных) и реконструкций светофорных объектов ведётся в карточке учёта ремонтов светофорного объекта с внесением необходимых изменений в кабельный план и другую техническую документацию.

3.11 Карточка учёта ремонтов хранится у подрядчика и  сдаётся заказчику на  хранение по окончанию договора.

3.12 Паспорт светофорного объекта составляется в двух экземплярах, имеет адрес и номер, совпадающий с инвентарным.

Один экземпляр хранится в управляющем устройстве (контроллере) и содержит в себе следующие документы:

- исполненный кабельный план с привязками;

- утверждённые графики всех режимов работы светофорного объекта с подписями исполнителя;

- электрическую схему включения ламп светофоров;

- схему расстановки средств регулирования (исполнительную).

Второй экземпляр паспорта хранится у заказчика и включает в себя, кроме указанных документов, сведения о времени установки светофорного объекта, произведённых ремонтах, а также перечень установленного на светофорном объекте оборудования с указанием соответствующих типов и марок.

IV. Порядок устранения неисправностей светофорных объектов.

При поступлении в диспетчерский пункт организации заявки на неисправность светофорного объекта:

4.1 Диспетчер обязан немедленно:

- точно записать в журнал характер возникших неисправностей в работе светофорного объекта с указанием адреса и времени поступления заявки.

4.2 Подрядчик обязан:

- прибыть по указанному в наряде адресу, осмотреть объект, выявить неисправности, независимо от того, указаны они в заявке или нет, устранить их в установленные настоящим регламентом сроки;

- в случае возникновения повреждения, которое невозможно устранить на месте, сообщить диспетчеру о причинах невыполнения данного наряда;

- по окончании ремонтных работ сделать отметку в наряде о характере возникшей неисправности  и времени устранения неисправности.

4.3 Сроки неисправности светофорных объектов:

- незначительные повреждения ( замена ламп, линз, козырьков, предохранителей, зарядных проводов и т.п.) в соответствии с ГОСТ Р 50597 – 93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- сбитые и разбитые светофоры без повреждения кабельного хозяйства – в течении 3-х суток;

- повреждение кабельного хозяйства и управляющей аппаратуры – в соответствии с ГОСТ Р 50597 – 93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Приложение 1

к техническому регламенту

«____» ______________2010__ года

Журнал осмотров светофорных объектов.

| Дата осмотра | Выявленные замечания | Подпись | Принятые меры | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

к техническому регламенту

«____» ______________2010__ года

Перечень светофорных объектов города и количество установленных светофоров

| № | Светофорные объекты | Кол-во светофоров |
| --- | --- | --- |
|  |  | транспорты. 3-х секц., шт. | пешеходн. 2-х секц., шт. |
| 1 | Ленина-Челябинская | 8 | - |
| 2 | Ленина-Менделеева | 6 | 6 |
| 3 | Ленина-Ермолаева | 8 | 12 |
| 4 | Победа-Блюхера | 8 | 8 |
| 5 | Победа-Советская | 6 | 8 |
| 6 | Победа-Менделеева | 6 | 8 |
| 7 | Советская-Строительная | 8 | 8 |
| 8 | Советская-Космонавтов | 8 | 8 |
| 9 | Кыштымская-Дздержинского | 8 | - |
| 10 | Дзержинского-Монтажников | 8 | 8 |
| 11 | Дзержинского-К.Маркса | 8 | 8 |
| 12 | Дзержинского-Матросова | 7 | 8 |
| 13 | Семенова-Октябрьская | 8 | 8 |
| 14 | Октябрьская-К.Маркса | 8 | 8 |
| 15 | Музрукова-Семенова | 8 | 8 |
| 16 | Октябрьская (пешехода.) | 4 | 4 |
| 17 | К.Маркса (пешеходн.) | 4 | 4 |
| 18 | Дзержинского (пешеходн.) | 4 | 4 |
| 19 | Матросова (пешеходн., шк. 33) | 4 | 4 |
| 20 | Матросова (пешеходн.шк.29) | 4 | 4 |
| 21 | Октбярьская-Монтажников | 8 | 4 |
| 22 | 15 мкр.-Челябинская | 6 | 6 |
| 23 | Челябинская-Челябинская | 6 | 2 |

Итого:	                                                                               153	                    136